## TRABAJO PRÁCTICO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Objetivos del Práctico:

- Relacionar conceptos teóricos con la práctica al medir magnitudes eléctricas.

- Armar un circuito eléctrico.

- Familiarizarse con los instrumentos de medición

- Medir corrientes, tensiones y resistencias utilizando un multímetro digital.

- Verificar las leyes de Kirchhoff

Introducción teórica:

Un circuito eléctrico es todo camino o trayectoria por donde circula carga eléctrica. El mismo esta compuesto básicamente por una fuente que suministra la energía eléctrica y por distintos elementos (resistores, capacitores, inductancias), por los cuales la corriente circula transformándose en cada uno de ellos en otras formas de energía o realizando trabajo (p.ej. motores, etc).

Dentro de un circuito se denomina, al punto donde dos o más elementos se unen, nodo o nudo. Cualquier trayectoria cerrada que recorra elementos de un circuito se denomina malla.

Las leyes de Kirchhoff las enunciaremos de la siguiente forma:

- Ley de Kirchhoff para corrientes: La suma de las corrientes entrantes a un nodo restado a la suma de las corrientes salientes del mismo nodo debe ser cero: . Esta ley representa la conservación de la carga.

- Ley de Kirchhoff para voltajes: La suma de los voltajes de las fuentes de tensión restado a la suma de las caídas (o subidas) de voltaje de los demás elementos del circuito (resistores, capacitores, etc) en una malla debe ser cero. Ésta ley representa la conservación de la energía.

Elementos en serie y Elementos en paralelo:

- En serie: Dos elementos estan conectados en serie cuando a través de ellos circula la misma corriente (el voltaje puede ser diferente)

- En paralelo: Dos elementos estan conectados en paralelo cuando estan sometidos al mismo voltaje (la corriente en ellos puede ser diferente).

Circuito del trabajo práctico

Figura 1

Procedimiento:

- Tomar los datos de los valores comerciales de las resistencias y de la fem de la batería.

- Con los datos del inciso I realizar el cálculo teórico (utilizando las dos leyes de Kirchhoff y la ley de OHM) de las tensiones sobre la resistencias (VR1 a VR6) y de las corrientes I,  I1 e I2 del circuito de la figura I.

- Medir con el multímetro los valores “reales” de las resistencias y la fem de la batería y a continuación armar el circuito de la figura I.

- Utilizando el multímetro medir en el circuito las caídas de tensión sobre las resistencias VR1 a VR6  (colocando el instrumento en paralelo con cada resistencia) y las corrientes I,  I1 e I2 (colocando el instrumento en serie con cada rama).

- Completar la  siguiente tabla:

| ELEMENTO | VALORES COMERCIALES (Inciso 1) | VALORES TEÓRICOS (Inciso 2) | VALORES REALES (Incisos 3 Y 4) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  | --------------- |  |
| R2 |  | --------------- |  |
| R3 |  | --------------- |  |
| R4 |  | --------------- |  |
| R5 |  | --------------- |  |
| R6 |  | --------------- |  |
| V1 |  | --------------- |  |
| VR1 | --------------- |  |  |
| VR2 | --------------- |  |  |
| VR3 | --------------- |  |  |
| VR4 | --------------- |  |  |
| VR5 | --------------- |  |  |
| VR6 | --------------- |  |  |
| I | --------------- |  |  |
| I1 | --------------- |  |  |
| I2 | --------------- |  |  |

Conclusiones:

Comparar los valores calculados (teóricos) y medidos (reales) tratando de obtener algunas justificaciones en caso de discrepancias. Tener en cuente que el instrumento que utilizaremos no es ideal, éste posee una resistencia interna que puede afectar los valores medidos (tensión) el cual podemos modelarlo como:

# Text boxes

Resistencia interna

DMM REAL

DMM

IDEAL